10. Гарантийный талон

| Наименование | Артикул | Кол-во секций | Номер накладной (чека) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Для рассмотрения и подтверждения гарантийного случая, Покупатель должен предоставить следующие документы:

- Заявление с претензией (с указанием реквизитов организации или паспортных данных лица, предъявляющего претензию, адрес, дата, время аварии, имя (наименование организации) установщика с указанием имеет ли он страховой полис на возмещение ущерба от неправильной установки отопительных приборов, сумму претензии).

- Копия договора с монтажной организацией, производившей монтаж радиаторов (с приложением лицензии или допуска СРО монтажной организации).

- Копия накладной, чека или другого документа, подтверждающего приобретение товара.

- Настоящий паспорт, инструкция по монтажу и эксплуатации с подписью Продавца и Покупателя.

- Копия акта о вводе радиатора в эксплуатацию с указанием величины испытательного давления.

- Рекламационный акт, подписанный представителем жилищно - коммунальной службы и лицом, предъявляющим претензию (с подробным описанием, фотографии с места аварии и смета последствий аварии, сведения на организацию ЖКС).

# Дата продажи ______________________

С условиями установки, эксплуатации радиаторов и условиями гарантии ознакомлен. Претензий к товарному виду  радиаторов не имею.

# Подпись продавца __________________

# Подпись покупателя __________________

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ,

# ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

# Радиатор отопительный алюминиевый секционный торговой марки «ТЕК.А.ТЕК»

тип АРО 500

Изготовитель: ООО «ТЕК.А.ТЕК»

Россия, 630052, г. Новосибирск, ул. Толмачевская, д 15

тел. +7 (383) 363-17-65

www.tek-a-tek

1. Назначение

Радиаторы алюминиевые секционные «ТЕК.А.ТЕК» (Россия) предназначены для применения  в системах водяного отопления жилых, административных и общественных зданий.

Наименование и обозначение: Радиатор отопительный алюминиевый секционный торговой марки «ТЕК.А.ТЕК», тип АРО 500, модель АРО 500/_____( комплектуются из отдельных секций: от 3 до 15 штук).

2. Технические характеристики секции

| Наименование показателя | Единица измерения | Алюминиевый радиатор АРО |
| --- | --- | --- |
| Межосевое расстояние | мм | 500 |
| Высота | мм | 579 |
| Ширина | мм | 80 |
| Глубина | мм | 80 |
| Номинальный тепловой поток секции при ΔТ =70°С | кВт | 0,155 |
| Масса | кг | 1,06 (± 0,08) |
| Внутренний объем | л | 0,32 |
| Интервал водородного показателя теплоносителя | рН | 7÷8 |
| Максимально допустимая температура теплоносителя | °С | 110 |
| Максимальное рабочее давление | МПа | 1,3 |
| Испытательное давление | МПа | 1,95 |
| Давление разрушения | МПа | >3,9 |
| Присоединительная резьба |  | G 1” |
| Цвет покрытия |  | RAL 9016 |
| Климатическое исполнение |  | УХЛ 4.2 |

*Примечание: теплоотдача указана при нормальных условиях - температура воды на входе tBX=90°С, на выходе tBЫХ=70°С, при температуре воздуха tBОЗ=20°С. Тепловой выход (Q) радиаторов при ∆T отличающемся от 70°С, пересчитывается по формуле: Q = Q(∆T=70°С) · (∆T/70°С)n , где n=1.30.

Секции радиатора изготавливаются методом литья под давлением из высококачественного алюминиевого сплава. Современный дизайн радиатора позволяет упростить его монтаж. Сборка секций осуществляется с помощью ниппелей и силиконовых прокладок. Надежная конструкция соединений секций обеспечивает как высокую степень герметичности радиатора в сборке, так и возможность многоразового использования при малых усилиях сборки и разборки радиаторов.

3. Комплектация

Комплект поставки: радиатор отопления в упаковке; технический паспорт, инструкция по монтажу и эксплуатации.

4.  Монтаж радиатора

- Проектирование, монтаж и эксплуатация системы отопления должны осуществляться в соответствии с требованиями ГОСТ 31311-2005, СНиП 41-01-2003, СНиП 3.05.01-85 и СО 153-34.20.501 – 2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ», а также действующими правилами техники безопасности, и согласовываться с организацией, отвечающей за эксплуатацию данной системы отопления.

- Для предотвращения ускоренной коррозии отопительного прибора из-за действия постоянного или переменного токов, тепловые сети должны соответствовать нормам СТО 17330282.27.060.001-2008

- Основные требования к теплоносителю в соответствии с РД 34.20.501-95, в частности, содержание кислорода в воде должно быть не более 0,02 мг/кг воды, водородный показатель рН теплоносителя – от 6,5 до 8,5 (оптимально 7-8), а температура – не более Т=110°С, что соответствует нормам. Радиаторы могут устанавливаться в системах со стальными, медными, металлопластиковыми трубами и трубами из полимерных материалов.

- Монтаж радиаторов должен осуществляться лицензированной монтажной организацией, в соответствии со строительными нормами и правилами, утвержденными Минстроем России.

- Перед установкой извлечь радиатор из картонной упаковки, протянуть радиатор специальным ключом. Подвесить радиатор на кронштейны, закрепленные дюбелями или заделанные в стену с плотным прилеганием к крюкам, и обеспечить вертикальное расположение секций радиатора. Изготовитель рекомендует производить монтаж и подсоединение радиатора к трубопроводам без снятия защитной полиэтиленовой пленки.

- Радиаторы рекомендуется устанавливать на расстоянии 30 мм от поверхности стены, 120 мм от пола, с зазором 80-120 мм между верхом радиатора и низом подоконника.

- Радиатор следует устанавливать строго горизонтально. Отклонение от горизонтали радиаторной сборки не должно превышать 0,5 мм на каждые 10 секций.

- На входе/выходе радиатора рекомендуется установка запорно-регулирующей арматуры, предназначенной для: терморегулирования (исключая полное перекрытие); отключения радиатора для промывки от накопившихся грязевых компонентов магистрали отопления; отключения радиатора от магистали отопления в аварийных ситуациях. Запрещается устанавливать краны в качестве  терморегулирующих элементов отопления без установки перемычек байпасов в однотрубных системах отопления многоэтажных домов. В этом случае нарушается регулировка тепловых приборов всего стояка в Вашем доме. Радиатор должен быть заполнен теплоносителем в течение всего периода эксплуатации.

- На каждый радиатор обязательно следует установить воздушный  клапан, который предназначен для выпуска воздуха. Он должен быть установлен  в верхнем резбовом отверстии радиатора. При заполнении системы водой, стравливание воздуха производится  откручиванием винта  в центре клапана до появления воды. Это необходимо сделать для эффективной работы отопительной системы и повышения долговечности радиаторов.

- Смонтировать в резьбовые отверстия каждого радиатора необходимые комплектующие  (приобретаются отдельно) с длиной резбовой части не менее 4-х витков. Соединение радиатора с подводкой производить непосредственно через сгоны или муфты  регулирующей (запорной) арматуры.

- Завод-изготовитель не рекомендует производить перекомпоновку радиаторов с целью уменьшения или увеличения количества секций, а так же замену отдельных секций радиатора. Гарантийные обязательства на перекомпонованные радиаторы не распространяются.

- После завершения монтажа необходимо произвести гидравлическое (пневматическое) испытание системы отопления (см. СНиП 3.05.01-85).

5. Условия эксплуатации

- Эксплуатация радиаторов возможна только при рабочих параметрах, соответствующих указанным в настоящем документе.

- Не рекомендуется резкое открывание радиаторных вентилей во избежание гидравлического удара.

- В процессе эксплуатации рекомендуется производить промывку радиатора в начале отопительного сезона специально уполномоченными организациями.

- При осмотре  и эксплуатации ручных  или автоматических или автоматических клапанов для удаления воздуха из радиатора, запрещается курить и использовать открытое пламя в непосредственной близости от прибора.

- Не рекомендуется дополнительная окраска радиатора, так как при этом снижается теплоотдача радиатора на 8-12%

- Основные требования к теплоносителю -  горячей воде, приведены в «Правилах технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ» РД 34.20.501-95.

6. Запрещается (влечет автоматическое прекращение гарантий на радиаторы):

- Подвергать радиатор ударам и чрезмерным нагрузкам, способным повредить или разрушить его.

- Установка изделия нелицензированной монтажной организацией.

- Использовать в системе воду с высокими коррозийными характеристиками.

- Использовать радиаторы и/или трубы магистралей отопления в качестве элементов электрических цепей.

- Отключать радиатор от систем отопления (кроме случаев профилактической промывки или аварийных ситуаций).

- Резко открывать вентили (краны), установленные на входе/выходе радиатора, отключенного от магистрали отопления во избежание гидравлического удара внутри радиатора и его взрыва.

- Проводить обработку воды отопительной системы непригодными специфическими добавками.

- Использовать абразивные материалы и /или растворители для очистки поверхностей радиатора.

- Постоянно держать воздушный клапан в закрытом положении.

- Допускать детей к играм с вентилями и воздушным клапаном.

- Самостоятельная сборка и разборка радиатора.

- Закрашивание воздуховыпускного отверстия воздухоотводчика.

Производитель не несет юридической и финансовой ответственности перед пользователем за последствия, связанные с нарушением требований по установке и эксплуатации радиаторов.

# Изделия, выведенные из строя по вине пользователя, обмену или компенсации не подлежат.

7.  Условия хранения, транспортировки и утилизации.

- Транспортировку и  хранение радиаторов следует осуществлять в соответствии с ГОСТ 31311-2005.

- Хранение и транспортировка отопительного прибора должны производиться в упаковке предприятия – изготовителя, с применением всех мер для исключения его повреждения и/или любого влияния на готовность изделия к эксплуатации. Условия хранения: в закрытом помещении или под навесом, в условиях защищенности от воздействия влаги и химических веществ, вызывающих коррозию.

- Не допускается сбрасывать радиаторы, а также кантовать радиаторные пакеты с помощью строп.

- Изготовитель не несет ответственности за транспортные повреждения радиаторов.

- Утилизация радиаторов должна быть произведена в соответствии с действующими нормами РФ.

8. Гарантийные обязательства

- Срок службы радиатора при условии соблюдения требований и рекомендаций, перечисленных в настоящем паспорте, инструкции по монтажу и эксплуатации для радиаторов отопительных алюминиевых секционных типа АРО 500  – не менее 10 лет.

- Гарантия на радиаторы ТЕК.А.ТЕК типа АРО 500 действует в течение 5 лет со дня продажи при наличии у покупателя настоящего паспорта с заполненным гарантийным талоном и штампом торгующей организации и распространяется на дефекты, возникшие по вине изготовителя.

- Гарантия не распространяется на радиаторы, установленные с нарушением правил установки и монтажа, эксплуатации, а также на радиаторы, вышедшие из строя ввиду действия непреодолимой силы.

- Изготовитель гарантирует соответствие радиаторов требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации

- Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя

- Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие по вине потребителя в результате нарушения правил, изложенных в настоящем паспорте, инструкции по монтажу и эксплуатации.

9. Свидетельство о приемке ОТК

Радиатор «ТЕК.А.ТЕК»_____________________ прошел испытание на герметичность давлением 1,95 МПа (19,5 кгс/см2), соответствует требованиям ТУ 4935-001-72241459-2013                                    и признан годным к эксплуатации. Год выпуска указан на боковой поверхности радиатора.

Дата выпуска: «______» __________________ 20_____г.